## Slide 1: NSWI170 – Počítačové systémy
Tomáš Faltín

## Slide 2: Co dělá následující program?
constexpr int SEC_TO_MS = 1000; constexpr int leds[] = { led1_pin, led2_pin, led3_pin, led4_pin }; constexpr int leds_size = sizeof(leds) / sizeof(leds[0]); void led_setup_all() { for(int i = 0; i < leds_size; ++i) { pinMode(leds[i], OUTPUT); } } void led_set(int i, bool on) { if (on) { digitalWrite(leds[i % leds_size], ON); } else { digitalWrite(leds[i % leds_size], OFF); } } void led_set_all(bool on) { for(int i = 0; i < leds_size; ++i) { led_set(i, on); } } void setup() { led_setup_all(); led_set_all(false); } int curr_led = 0; void loop() { led_set(curr_led, true); delay(1 * SEC_TO_MS); led_set(curr_led++, false); }

## Slide 3: Úkol 1: Rozsviť ledky podle nejnižších bitů daného čísla
Vytvoř funkci, která rozsvítí ledky podle nejnižších bitů zadaného čísla
Příklad:
  3 = 0000,0011b
  5 = 0000,0101b
  127 = 0111,1111b
Otázky:
  Jak zjistit nejnižší bit čísla?
  Jak posouvat číslo?
Hledej: bitové operace

## Slide 4: Úkol 2: Binární čítač
Zobrazuj postupně binární čísla na ledkách (modulo 16)
  Použij rozumný interval, aby bylo něco vidět 
Tip:
  Použij funkci z úkolu 1
1
2
3
4
357

## Slide 5: Tlačítka
pinMode(button1_pin, INPUT);
  inicializace
int value = digitalRead(button1_pin);
  if (!value) { ... } // tlačítko je zmačknuto
Odkazy:
  https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/digital-io/digitalread/

## Slide 6: Úkol 3: Zvednutí čítače při zmačknutí tlačítka
Čítač z úkolu 2 se zvedá při zmačknutí tlačítka
N
N+1
+1

## Slide 7: Úkol 4: Přidat odečítací tlačítko
Přidat nové tlačítko, které funguje podobně jako tlačítko z úkolu 3, ale odečítá
Otázky:
  Jak funguje modulo pro záporná čísla?
N+1
N
+1
-1
B
A

## Slide 8: Úkol 5: Počítání kliků
Uprav tlačítka z úkolu 4, aby přičetla/odečetla při zmačknutí pouze jednou
  Pokud budu držet tlačítko déle, tak se operace neprování opakovaně
  Jinými slovy: čítač je změněn pouze při zmačknutí/uvolnění tlačítka

## Slide 9: Úkol 6: Chytrá tlačítka
Tlačítka při stisku přičítají/odečítají pouze jednou
Ale, pokud tlačítko držím delší dobu, čísla se začnou přičítat/odečítat za sebou
Tip:
  Zvol rozumný limit pro přepnutí strategie při držení (konstanta)
  Zvol rozumný limit rychlosti přičítání/odečítání (konstanta)

## Slide 10: Úkol 7: Super přičítání s chytrým tlačítkem 3
Poslední tlačítko umí přičítat +3 a funguje stejně jako tlačítka z úkolu 6
Tip:
  Využij funkce z předchozích úkolů

## Slide 11: Úkol 8: Přepínací tlačíko
První dvě tlačítka fungují stejně (přičítají/odečítají)
Třetí tlačítko bude přepínat mezi strategiemi
Strategie:
  Opakovací: Při podržení tlačítka se operace provádí opakovaně
    Úkol 4
  Jednorázová: Operace se provádí pouze jednou při stisknutí tlačítka
    Úkol 5
  Chytrá: Operace se provede pouze jednou, při delším podržení se začne operace opakovat
    Úkol 6
Tip:
  Rozvrhni funkcionalitu hezky do funkcí

## Slide 12: Domácí úkoly
Nahrát do SISu úkol č. 8
Do 29.3. 23:59 nahrát do SISu
Podmínky:
  Funkční
  Rozdělené do funkcí
  Srozumitelně pojmenováné konstanty/funkce