## Slide 1: NSWI170 – Počítačové systémy
Tomáš Faltín

## Slide 2: Segmentový displej
individuální ovládání segmentů
glyph - svítící obrázek v jednom znaku
segment
znak
glyph

## Slide 3: Vytvoření glyphu
Kódování v 1 bytu (8 bitů)
Každý 1 bit odpovídá 1 segmentu
  Kódování segmentů
Inverzní logika
  LED ON = 0
  LED OFF = 1
Příklad: Glyph „3“
DP | G | F | E | D | C | B | A
segment | DP | G | F | E | D | C | B | A
byte | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 4: Výběr znaku
Opět pomocí bitů
1 bit odpovídá jednomu znaku
  Použity jen bity 0-3 (ostatní nezajímavé)
Kódování
Příklad: aktivuj znaky A, C
A | B | C | D |  |  |  | 
C
B
A
D
znak | A | B | C | D |  |  |  | 
byte | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 

## Slide 5: Kódování bytu
1 byte = 8bitů
Zápisy
  Binárně: 0b01101010
  Hexadecimálně: 0x6A
index | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
bin | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
hex | 6 |  |  |  | A |  |  | 
4 binární čísla odpovídají 1 hexa (2^4 = 16)

## Slide 6: Programování displeje
Pomocí posuvného registru
K ovládání slouží 3 piny
  latch_pin: signalizace začátku/konce
  clock_pin, data_pin: použity k posílání
Inicializace
  pinMode(*_pin, OUTPUT)

## Slide 7: Programování displeje
void write_glyph(byte glyph, byte position) { digitalWrite(latch_pin, LOW); // zavřít - začátek zápisu shiftOut(data_pin, clock_pin, MSBFIRST, glyph); // pošli glyph shiftOut(data_pin, clock_pin, MSBFIRST, position); // pošli pozice znaků digitalWrite(latch_pin, HIGH); // otevřít - konec zápisu }
shiftOut(dataPin, clockPin, bitOrder, value)
  https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/advanced-io/shiftout/
  bitOrder: MSBFIRST/LSBFIRST (most/least significant bit first)
  Přiklad:
0b11001010
MSB
LSB
01010011
11001010
LSBFIRST
MSBFIRST

## Slide 8: Užitečné funkce pro práci s bity
bit, bitClear, bitSet, ....
  https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/bits-and-bytes/bitclear/
& (and), | (or), ^ (xor), …
  0xF5 & 0xF3 == 0xF1
>> (shift right), << (shift left), …
  1 << 2 == 4

## Slide 9: Úkol1: rozsvícení/zhasnutí znaku
Vytvoř funkci, která rozsvítí/zhasne všechny segmenty daného znaku na dané pozici

## Slide 10: Úkol2: Zápis glyphu
Vytvořte funkci pro zápis daného glyphu na danou pozici
Zkuste zapsat číslo „3“ na zadanou pozici
  Použijte MSBFIRST
  Použijte LSBFIRST

## Slide 11: Úkol3: Zápis čísel
Vytvořte si konstanty pro glyphy pro zápis čísel
Vytvořte funkci, které zapíše číslo (0-9) na zadanou pozici

## Slide 12: Úkol 4: Počítadlo (mod 10)
Použij funkce z minula pro ovládání tlačítek a naprogramuj displej a tlačítka
Tlačítka budou mít následující funkce: Přičítání/odečítání 1, reset
Použij pouze jeden znak pro zobrazení

## Slide 13: Úkol 5: Had na displeji
Funkce, která zobrazí hada (segment) běhající kolem celého dipleje
  Pouze 1 segment svítí

## Slide 14: Domácí úkoly
Nahrád do SISu zdroják obsahující funkce pro úkoly 2, 4, 5
Do 14 dnů
Podmínky:
  Funkční
  Rozdělené do funkcí
  Srozumitelně pojmenováné konstanty/funkce