## Slide 1: NSWI170 – Počítačové systémy
Tomáš Faltín

## Slide 2: Úkol 0: Jak ladit/odhmyzovat(=debugging) Arduino
Arduino IDE
  Tools → Serial Monitor → (nastavte rychlost) 9600 baund
setup()
  Serial.begin(9600); // nastavte stejnou rychlost jako v IDE
Používání
  https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/communication/serial/
  print(), println()
    Serial.print(„Hello world“); Serial.println(1234); ...
Vkládání ladících výpisů, kudy program běžel

## Slide 3: Úkol 1: Zápis čísla na displej
Vezměte si úkol 3 z minula (zápis čísla na libovolné pořadí)
Vytvořte funkci, která umí zapsat číslo mezi 0000-9999 na displej

## Slide 4: Pokus: delay() + segmentový displej
Přidejte delay do hlavní smyčky hned za volání vaší funkce, např:
void loop() { seg_write_number(1234); delay(200); }
Zobrazuje displej číslo správně?
Základní (naivní) implementace na videu na dalším slide

## Slide 5: Pokus: delay() + segmentový displej
Problém:
  Při zápisu jednoho znaku ostatní zhasnou
Chceme dělat i další věci než jen zobrazovat věci na displeji

## Slide 6: Řešení: delay() + segmentový displej
Časový multiplex
  Pokud bude Arduino dostatečně rychle blikat, oko si bude myslet, že svítí
  Můžu rychle za sebou zobrazovat znaky
    1 cyklus = zobrazení 1 znaku
Zobrazení na displeji rozdělím na 2 funkce:
  Nastaví hodnotu
  V cyklu zobrazuje postupně znaky čísla

## Slide 7: Poznámka
Hlavní funkce loop() by měla být co nejkratší, jelikož obsluhuje všechny funkce
Složitější úlohy se podrozdělí na menší podúlohy
  Když jsou dostatečně malé, vykonávají se v rámci jednoho volání funkce loop()
Podobný princip/pattern (hlavní funkce která deleguje práci do menších funkcí) i u jiných (moderních) frameworků
  Důraz na používání asynchronního volání
  Např.: Node.js – JS runtime nad V8 enginem (engine, který používá Chrome)

## Slide 8: Úkol 2: Multiplexové zobrazení čísla na displeji
Vytvořit funkce pro zápis čísel na displej
  Nastaví hodnotu (může se zavolat např. v setup(), případně ve funkci loop())
  Volá se opakovaně v hlavní funkci a zobrazuje dané číslo
Pomocný stav si držím v globálních proměnných
void loop() { display_loop(); // (2) zobrazuje číslo if (…) { display_set(1234); // (1) uloží zadané číslo } }

## Slide 9: Poznámka (objektový návrh)
Věci, které k sobě logicky patří, je dobré umístit k sobě/označit, že k sobě patří (+ třeba limitovat přístup jen na některé funkce atd...)
  encapsulace/zapouzdření
  https://en.wikipedia.org/wiki/Encapsulation_(computer_programming)
Vyšší programovací jazyky k tomu poskytují lepší nástroje (třídy, metody, viditelnost, ...)
Lze programovat objektově i v nízkých programovacích jazycích, např. C, Pascal, ...

## Slide 10: Příklad: objektový návrh
// ukládá pozici v čísle zobrazovanou v loopu int display_current_position;
// ukládá číslo, které právě zobrazujeme int display_number; // funkce inicializuje displej display_setup()
// funkce starající se o zobrazení displeje display_loop()
// funkce nastavující displej na dané číslo display_set()
Všimněte si, že všechny funkce/proměnné obsahují prefix display_
  Je jasné, že funkce patří/provádí operace s displejem
Označím stejně funkce/proměnné které k sobě logicky patří

## Slide 11: Úkol 3: Opravdové počítadlo
Rozšíření úkolu 4 z minula
Zobrazuje číslo na dipleji (tentokrát již 4-místné)
Tlačítka mají stejnou funkci: Přičítání/odečítání 1, reset

## Slide 12: Úkol 4: Jednoduché stopky
Přesnost na 0.1s
  Zobrazují i desetinné místo – 0.0
Tlačítka:
  start/stop
  reset
    Pouze pokud jsou stopky zastavené

## Slide 13: Úkol 5: Olympijské stopky
Rozšíření úkolu 4, přídává funkcionalitu poslednímu tlačítku
Nové tlačíko:
  3. okruh
    Aktuální číslo na displeji se zastaví, ale stopky běží (interně) dál, po opětovném stisknutí stopky zobrazují opět aktuální hodnotu (ne tu zastavenou) a pokračují dál

## Slide 14: Domácí úkoly
Nahrád do SISu zdroják obsahující funkce pro úkoly 3 a 5
Do 14 dnů
Podmínky:
  Funkční
  Rozdělené do funkcí
  Srozumitelně pojmenováné konstanty/funkce
  Objektový návrh funkcí = funkce, které k sobě patří mají stejný prefix