## Slide 1: NSWI170 – Počítačové systémy
Tomáš Faltín

## Slide 2: 6. cvičení

## Slide 3: Organizace
Poslední „oficiální“ cvičení
  24.5. konzultace
Feedback na úkoly mailem
Zápočet
  Odevzdané & opravené malé domácí úkoly
  Velký domácí úkol
    https://www.ksi.mff.cuni.cz/teaching/nswi170-web/#@tab_assignments

## Slide 4: Ukazatele (pointers)

## Slide 5: Ukazatele (pointers)
Jde o typ proměnných (podobně jako int, double, pole, ...)
typ *jmeno
  Překladač kontroluje/zná typ, na který se ukazatel odkazuje
Příklady:
  int *p1 = …; // ukazatel p1 na typ int
  char *p2 = …; // ukazatel p2 na typ char
  int **p3 = …; // ukazatel p3 na typ ukazatel na int
Příklady použití:
  při dynamické alokaci (ne v Arduinu)
    malloc/new vrací ukazatele
  práce s poli/řetězci
    pole je vlastně ukazatel na začátek
  výstupní parameter z funkce
    v C se všechny parametry předávají hodnotou
    v C++ použít reference

## Slide 6: Ukazatele (pointers)
Speciální operátor & vrací adresu proměnné
  int x = 3; int *px = &x;
    p_x nyní obsahuje adresu proměnné x
    jinak řečeno: p_x „ukazuje“ na proměnnou x
  Pozor v C++ má & i jinou funkci – reference
Speciální hodnota nullptr, když „neukazuji na nic“
  int *px = nullptr;
Operátor *
  Přistup na hodnotu uloženou na adrese, která je v pointeru
  int x = 3; int *px = Serial.print(*px);

## Slide 7: Jak číst deklarace
char *(*(**foo[][8])())[]; // WTF???
  Použít typedef/using
    using my_int = int;
    using int_array256_t = int[256]
najít identifikátor
doprava (zastav se na závorce)
doleva (zastav se na závorce)
Další zdroje
  Google it („How to read declarations in C++”)
  http://faculty.cs.niu.edu/~mcmahon/CS241/Notes/reading_declarations.html

## Slide 8: Ukazatele (pointers) v paměti
int main() { int i = 2; int *pi = &i; int **ppi = &pi; Serial.print(i); // 2 Serial.print(pi); // 102 Serial.print(*pi); // 2 Serial.print(ppi); // 104 Serial.print(*ppi); // 102 Serial.print(**ppi); // 2 }
Q: Co se stane pokud bychom zavolali: Serial.print(*i)
Adresa | Obsah | (Proměnná)
…. |  | 
100 | 2 | i
101 |  | 
102 | 100 | pi
103 |  | 
104 | 102 | ppi
105 |  | 
…. |  | 
**
*
*
Operátor *

## Slide 9: Q: Serial.print(*i);
int i = 2; Serial.print(*i);
Program vrátí hodnotu, která leží na adrese 2, kde může ležet cokoliv ☠
Poznámka: překladáč vás to nenechá udělat, jelikož ví, že se jedná o číslo, na kterém nesmíte volat operátor *
Adresa | Obsah | (Proměnná)
0 |  | 
1 |  | 
2 | ??? | 
…. |  | 
100 | 2 | i
101 |  | 
102 | 100 | pi
103 |  | 
104 | 102 | ppi
105 |  | 
…. |  | 
Operátor *
*

## Slide 10: Řetězce v C
Pole jsou (z pohledu překladače) jen zvláštní druh ukazatele, který ukazuje na první element
  char [] ~ char *
  char arr[] = { 1, 2, 3 }; assert(arr[0] == *arr);
řetězec = pole znaků char[] zakončené znakem ‘\0’
  Př.: const char str*=“ARDUINO“
Práce s řetězci pomocí ukazatelů
A | R | D | U | I | N | O | ‘\0’

## Slide 11: Práce s ukazateli
Ukazatelová aritmetika (+, -, ++, --, …)
  *arr = arr[0]
  *(arr + 3) = arr[3]
  ++arr, arr--, *arr++
A | R | D | U | I | N | O | \0
arr
arr++
arr+3

## Slide 12: Počítání délky řetězce
size_t length1(const char *str) { size_t i = 0; while(str[i] != ‘\0’) { ++i; } return i; } size_t length2(const char *str) { size_t i = 0; while(*str++) { ++i; } return i; } int main() { print(length1(“Arduino”), length2(“Arduino”)); // 7, 7 }

## Slide 13: Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand.

## Slide 14: 5. cvičení

## Slide 15: Feedback
Čím dál tím hezčí kód 
Motivace
  Velké vs. malé projekty
  McConnell, S. "Dokonalý kód – Umění programování a techniky tvorby software"

## Slide 16: Funny quotes
Always code as if the guy who ends up maintaining your code will be a violent psychopath who knows where you live. (Martin Golding)
When a programming language is created that allows programmers to program in simple English, it will be discovered that programmers cannot speak English. (Anonymous Linguist)
Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand.
Any code of your own that you haven't looked at for six or more months might as well have been written by someone else. (Eagleson's law)

## Slide 17: Pokus: delay() + segmentový displej
Přidejte delay do hlavní smyčky hned za volání vaší funkce, např:
void loop() { seg_write_number(1234); delay(200); }
Zobrazuje displej číslo správně?
Základní (naivní) implementace na videu na dalším slide

## Slide 18: Řešení: delay() + segmentový displej
Časový multiplex
  Pokud bude Arduino dostatečně rychle blikat, oko si bude myslet, že svítí
  Můžu rychle za sebou zobrazovat znaky
    1 cyklus = zobrazení 1 znaku
Zobrazení na displeji rozdělím na 2 funkce:
  Nastaví hodnotu
  V cyklu zobrazuje postupně znaky čísla

## Slide 19: Moderní použití
Hlavní funkce loop() by měla být co nejkratší, jelikož obsluhuje všechny funkce
Složitější úlohy se podrozdělí na menší podúlohy
  Když jsou dostatečně malé, vykonávají se v rámci jednoho volání funkce loop()
Podobný princip/pattern (hlavní funkce která deleguje práci do menších funkcí) i u jiných (moderních) frameworků
  Důraz na používání asynchronního volání
  Např.: Node.js – JS runtime nad V8 enginem (engine, který používá Chrome)

## Slide 20: 4. cvičení

## Slide 21: Výčtový typ – enum class
K zaznamenání stavů (více než 2 stavy)
Nepoužívat enum
enum class button_state { UP, DOWN, DEBOUNCING,
LONG_DOWN
};
button_state button1_state = button_state::UP;
void loop() {
if (button1_state == button_state::UP) { // do something
} else if (button1_state == button_state::DOWN) {
// do something
}
switch(button1_state) {
case button_state::UP: {
// do something
break;
}
case button_state::DOWN:
case button_state::LONG_DOWN:
// do something
break;
default:
// do something
}
}

## Slide 22: Jak ladit Arduino (=debugging)
Arduino IDE
  Tools → Serial Monitor → (nastavte rychlost) 9600 baund
setup()
  Serial.begin(9600); // nastavte stejnou rychlost jako v IDE
Používání
  https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/communication/serial/
  print(), println()
    Serial.print(„Hello world“); Serial.println(1234); ...
Vkládání ladících výpisů, kudy program běžel

## Slide 23: Segmentový displej
individuální ovládání segmentů
glyph - svítící obrázek v jednom znaku
segment
znak
glyph

## Slide 24: Vytvoření glyphu
Kódování v 1 bytu (8 bitů)
Každý 1 bit odpovídá 1 segmentu
  Kódování segmentů
Inverzní logika
  LED ON = 0
  LED OFF = 1
Příklad: Glyph „3“
A | B | C | D | E | F | G | DP
segment | A | B | C | D | E | F | G | DP
byte | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1

## Slide 25: Výběr znaku
Opět pomocí bitů
1 bit odpovídá jednomu znaku
  Použity jen bity 0-3 (ostatní nezajímavé)
Kódování
Příklad: aktivuj znaky A, C
A | B | C | D |  |  |  | 
C
B
A
D
znak | A | B | C | D |  |  |  | 
byte | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 

## Slide 26: Kódování bytu
1 byte = 8bitů
Zápisy
  Binárně: 0b01101010
  Hexadecimálně: 0x6A
index | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
bin | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
hex | 6 |  |  |  | A |  |  | 
4 binární čísla odpovídají 1 hexa (2^4 = 16)

## Slide 27: Programování displeje
Pomocí posuvného registru
K ovládání slouží 3 piny
  latch_pin: signalizace začátku/konce
  clock_pin, data_pin: použity k posílání
Inicializace
  pinMode(*_pin, OUTPUT)

## Slide 28: Programování displeje
void write_glyph(byte glyph, byte position) { digitalWrite(latch_pin, LOW); // zavřít - začátek zápisu shiftOut(data_pin, clock_pin, MSBFIRST, glyph); // pošli glyph shiftOut(data_pin, clock_pin, MSBFIRST, position); // pošli pozice znaků digitalWrite(latch_pin, HIGH); // otevřít - konec zápisu }
shiftOut(dataPin, clockPin, bitOrder, value)
  https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/advanced-io/shiftout/
  bitOrder: MSBFIRST/LSBFIRST (most/least significant bit first)
  Přiklad:
0b11001010
MSB
LSB
01010011
11001010
LSBFIRST
MSBFIRST

## Slide 29: Užitečné funkce pro práci s bity
bit, bitClear, bitSet, ....
  https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/bits-and-bytes/bitclear/
& - and, | - or, ^ - xor, …
  0xF5 & 0xF3 == 0xF1
>> (shift right), << (shift left), …
  1 << 2 == 4

## Slide 30: Programování
Zkus Serial.println()
Funkce na zápis glyphu – write_glyph()
Napsat číslo pomocí MSBFIRST a LSBFIRST
Funkci, která zobrazí libovolné číslo na displeji (DÚ)

## Slide 31: 3. cvičení

## Slide 32: Příklad DU1 & DU2

## Slide 33: Základní typy v C++
Příznaky – bool
Čísla
  Znaménková – int, float, double
  Nezáporná – unsigned (int), size_t
Znaky – char
Výčtové typy – enum class (jindy)

## Slide 34: Pole v C++
constexpr int leds[] = { led1, led2, led3, led4 };
constexpr size_t leds_size = sizeof(leds) / sizeof(leds[0]);
void print(const int array[], size_t array_length) {
for(size_t i = 0; i < array_length; ++i) {
printf(“ %d”, array[i]);
}
}

## Slide 35: Struktury v C++
struct S { int value; S() { // ctor - simple init of all attributes value = 0; } S(int value_init) { value = value_init; } int get_value() { return value; } }; S s1; S s2(10); s1.attribute = 10; s.get_value();

## Slide 36: Struktury v C++
struct Led { int pin; size_t turn_on_time; bool is_on; Led(int led_pin) { // ctor – simple init of data props pin = led_pin; turn_on_time = 0; is_on = false; } void setup() { pinMode(leds[i], OUTPUT); turn_off(); } void turn_on() { if (!is_on) { digitalWrite(pin, ON); is_on = true; turn_on_time = now(); } } void turn_off() { if (is_on) { digitalWrite(pin, OFF); is_on = false; } } };
struct Leds { Led leds[] = { Led(led1_pin), Led(led2_pin), Led(led3_pin), Led(led4_pin), }; size_t size() { return sizeof(leds) / sizeof(leds[0]); } void setup() { for(size_t i = 0; i < size(); ++i) { leds[i].setup(); } } void turn_on_next() { ... } void turn_on_all() { ... } void show_binary_number(size_t number) { ... } }; Leds leds; constexpr size_t TIMEOUT_MS = 1000; size_t last_turn_on; void setup() { leds.setup(); last_turn_on = now(); } void loop() { if (last_turn_on + TIMEOUT_MS >= now()) { leds.turn_on_next(); last_turn_on = now(); } }

## Slide 37: Funkce - výstupní parametry
int get_max(int array[], size_t array_length) { assert(array_length > 0); int max = array[0]; for(size_t i = 1; i < array_length; ++i) { if (array[i] > max) { max = array[i]; } } return max; } size_t get_max_index(int array[], size_t array_length, int &found_max_value) { if (array_length == 0) { return 0; } size_t max_index = 0; for(size_t i = 1; i < array_length; ++i) { if (array[i] > array[max_index]) { max_index = i; } } found_max_value = array[max_index]; return max_index; }
žádný – void
jeden – return XYZ
více - & (reference)
  Nedělá funkce víc věcí najednou?
    get_max_and_min()

## Slide 38: Příklad na opravu
int f(int a[], int b) { int x = 0; for(int i = 0; i < b; ++i) x += a[i]; return sum; }

## Slide 39: Příklad na opravu: odsazení
int f(int a[], int b) { int x = 0; for(int i = 0; i < b; ++i) { x += a[i]; } return x; }

## Slide 40: Příklad na opravu: pojmenování proměnných
int f(int array[], int array_length) { int sum = 0; for(int i = 0; i < array_length; ++i) { sum += array[i]; } return sum; }

## Slide 41: Příklad na opravu: typy proměnných
int f(int array[], size_t array_length) { int sum = 0; for(size_t i = 0; i < array_length; ++i) { sum += array[i]; } return sum; }

## Slide 42: Příklad na opravu: jméno funkce
int sum_array(int array[], size_t array_length) { int sum = 0; for(size_t i = 0; i < array_length; ++i) { sum += array[i]; } return sum; }

## Slide 43: Tlačítka
pinMode(button1_pin, INPUT);
  inicializace
int value = digitalRead(button1_pin);
  if (!value) { ... } // tlačítko je zmačknuto
Odkazy:
  https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/digital-io/digitalread/

## Slide 44: 2. cvičení

## Slide 45: Arduino
Open-source HW SW projekt
Arduino board + expansion board (shield)
Arduino IDE

## Slide 46: Arduino HW
(1) Konektor pro Bluetooth
(2) LED
(3) Reset
(4) Signalizační LED
(5) Piezo-bzučák
(6), (9) Propojka
(7) Konektor pro IR
(8) Potenciometr
(10) Konektor pro čidla
(11) Vstupní tlačítka

## Slide 47: Kompilace
Host
Arduino
Sketch *.c
binary code
Bootloader
Flash memory
compile
write

## Slide 48: Arduino IDE
void setup() { // put your setup code here, to run once:
}
void loop() { // put your main code here, to run repeatedly: // called ~1000/s }

## Slide 49
void setup() { // init code }
void loop() { // main code }
int main() {
setup();
while(true) {
loop();
}
}

## Slide 50: Dobré programátorské zvyky
Zapnout warnings překladače
Nepoužívat copy&paste
  Funkce, pole, ...
Používat konstanty
  #include “funshield.h”

## Slide 51: Úkoly
Inicializovat LEDky
  pinMode(pin, OUTPUT/INPUT)
Blikat vybranou LEDkou
  digitalWrite(pin, HIGH/LOW)
  delay(ms)
Blikat všemi ledkami najednou
  ne C&P (co kdyby LEDek bylo 1M)
Blikat bez delay
  millis(ms)
Had délky 2
Had libovolné délky

## Slide 52: Odkazy
https://www.ksi.mff.cuni.cz/teaching/nswi170-web/#@tab_links

## Slide 53: 1. cvičení

## Slide 54: Komunikace
Buďte proaktivní
Web
  https://fan1x.github.io/computer_systems.html
  https://www.ksi.mff.cuni.cz/teaching/nswi170-web/
Mattermost
Mail
Zoom 

## Slide 55: Průběh cvičení
Účel předmětu NSWI170 – Počítačové systémy
  Vysvětlit, co informatik potřebuje vědět o hardware a systémovém software
  Seznámit se s jazykem, který je pravým opakem Pythonu
  Vyzkoušet si programování v těsném kontaktu s hardware
Obsah přednášky (Jakub Yaghob nebo Lubomír Bulej)
  1..2 – základy jazyka C
  3..14 – operační systémy, překladače, ...
Obsah cvičení
  Předmět je sice 2/2, ale cvičení je pouze jednou za 14 dní
    Druhou dvouhodinu strávíte u domácích úkolů (a vaši učitelé při jejich kontrole)
  1 – první kroky v C++
  2..6 – programování pro Arduino
Od třetího týdne přednáška se cvičením nesouvisí
  Ani zápočet se zkouškou

## Slide 56: Zápočet
Před druhým cvičením (22.3.) si zajistěte prostředí k práci
  Arduino (v knihovně nebo koupit on-line)
  Nainstalujte si na vašem počítači Arduino IDE (pro řešení domácích úkolů)
Na cvičení budou zadávány úlohy
  Odevzdání do ReCodexu
  1 týden na řešení
  Arduinovské úlohy na sebe navazují, řešení tedy budete sami potřebovat
Na šestém cvičení bude zadána hlavní domácí úloha

## Slide 57: IDE
V čem tedy budete programovat?
  Technicky to bude C++
    C++ je (téměř) nadmnožina C
      U některých C-konstrukcí má C++ o něco přísnější pravidla, tím včas odhalíte některé chyby
    Půjčíme si z C++ několik drobností usnadňujících život
      Parametry předávané odkazem, prázdné závorky v deklaraci funkce bez parametrů, ...
    Složitější vlastnosti C++ nejsou v nízkoúrovňovém prostředí příliš užitečné
      Často ani nejsou dostupné kvůli omezené kapacitě hardware
Kde?
  1. cvičení: coliru.stacked-crooked.com
    Webový editor schopný zkompilovat a spustit jednoduchý program v C++
    Kdo to umí, může používat jakýkoliv jiný editor a překladač C++
  Zbytek cvičení: Arduino IDE - www.arduino.cc/en/main/software
    Aplikace pro Windows/Linux/MacOS
    Editor, překladač, dálkový (USB) ovladač Arduina

## Slide 58: Čas na hraní 

## Slide 59: Hello World
#include <cstdio> int main() { printf("Hello World :)\n"); }

## Slide 60: Tajemná funkce 1
#include <cstdio>
int fn1(int array[], int length) {
int res = 0;
for(int i = 0; i < length; ++i) {
res += array[i];
}
return res;
}
int main()
{
int array[] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10};
int res = fn1(array, 9);
printf("Result: %d", res);
}

## Slide 61: Tajemná funkce 2
#include <stdio.h>
int fn2(int array[], int length, int number) {
int i = 0;
while(i < length && array[i] != number) {
++i;
}
return i;
}
int main()
{
int array[] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10};
static constexpr int SIZE = 100;
int res = fn2(array, SIZE, 4);
printf("Result: %d", res);
}

## Slide 62: Tajemná funkce 3 (1/2)
#include <stdio.h> int fn3(int array[], int length) { int j = 0; int k = 0; for(int i = 0; i < length; ++i) { if (array[i] % 2 == 0) { ++j; } else { ++k; } } if (j > k) { return j; } else if (k > j) { return -k; } else { return 0; } } int main()
{
int array[] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9};
static constexpr int SIZE = 9;
int res = fn3(array, SIZE);
printf("Result: %d", res);
}

## Slide 63: Tajemná funkce 3 (2/2)
int count_and_compare_odd_even(int array[], int length) { int even_count = 0; int odd_count = 0; for(int i = 0; i < length; ++i) { if (array[i] % 2 == 0) { ++even_count; } else { ++odd_count; } }
if (even_count > odd_count) { return even_count; } else if (odd_count > even_count) { return -odd_count; } else { return 0; } }

## Slide 64: Úkoly
Hello World
Nakreslit trojúhelník
Nakreslit vánoční stromeček
Vypsat průměr hodnot v poli
Nakreslit graf hodnot v poli
Nakreslit klouzavý průměr hodnot v poli
  Pro fixní N
  Obecně pro N po sobě jdoucích hodnot
Histogram
*
***
*****
*******
*
***
*****
*******