## Slide 1: NSWI170 – Počítačové systémy
Tomáš Faltín

## Slide 2: Z minula
Arduino!!!
Úkoly
Hra: kahoot.it

## Slide 3: Arduino
Open-source HW SW projekt
Arduino board + expansion board (shield)
Arduino IDE

## Slide 4: Arduino HW
(1) Konektor pro Bluetooth
(2) LED
(3) Reset
(4) Signalizační LED
(5) Piezo-bzučák
(6), (9) Propojka
(7) Konektor pro IR
(8) Potenciometr
(10) Konektor pro čidla
(11) Vstupní tlačítka

## Slide 5: Kompilace
Host
Arduino
Sketch *.c
binary code
Bootloader
Flash memory
compile
write

## Slide 6: Arduino IDE
void setup() { // put your setup code here, to run once:
}
void loop() { // put your main code here, to run repeatedly: // called ~1000/s }

## Slide 7: Úkoly
Inicializovat LEDky
  pinMode(pin, OUTPUT/INPUT)
Blikat vybranou LEDkou
  digitalWrite(pin, HIGH/LOW)
  delay(ms)
Blikat bez delay
Blikat všemi ledkami
Blikat všemi ledkami – had zvolené délky

## Slide 8: Odkazy
https://www.ksi.mff.cuni.cz/teaching/nswi170-web/#@tab_links